## Slide 1: Mobilfunk und SW-Engineering
Die 4. Mobilfunkgeneration LTE und Ausblick auf 5G
Martin Grundmann, Solution Architect bei Nokia München

## Slide 2
Hinweis:
Dieser Vortrag gibt meine persönlichen Ansichten und Meinungen wieder, und nicht die meines Arbeitgebers Nokia.

## Slide 3: Mobilfunk und SW-Engineering
Was haben wir bloß ohne LTE gemacht?
Was bringt LTE überhaupt Neues …
  … für Endnutzer, Operatoren, Lösungs-/Applikationsentwickler, Produkthäuser?
Vision: 5G für die Olympiaden in Asien
  Herausfordernde Anforderungen
  Hoffnungsvolle Versprechen

## Slide 4: Was haben wir bloß ohne LTE gemacht?
2. Mobilfunkgeneration GSM + GPRS
  In Deutschland seit ca. 1992
  Fokus auf Telefonie
  Synchrone Multiplex-Übertragungsnetze optimiert für digitale Sprache
  Datenübertragung zunächst in Sprachkanälen  9,6 kbit/s 
  GPRS – General Packet Data Service
    Neue bzw. aufgerüstete Basisstationen und ein zweites Vermittlungsnetz (core)
    Reservierung einer Menge von Sprachkanälen für Paketdaten
    Bündelung mehrerer Kanäle für höhere Bandbreiten
    Später: Moderne Kodierungsverfahren für höheren Durchsatz in den reservierten Kanälen
    Bandreite immer noch begrenzt: max. ~1000 kbit/s insgesamt, aufgeteilt auf Nutzer

## Slide 5: Was haben wir bloß ohne LTE gemacht?
3. Mobilfunkgeneration UMTS + GPRS
  Geänderte Kodierung der Daten auf der Funkseite
  Erheblich höhere Bandbreiten, kürzere Latenzen, QoS
  Weiterhin Telefonie und Daten als getrennte Dienste
  Dynamische Aufteilung der Funkkapazität zwischen Telefonie und Daten
  Definition eines konvergenten IP Transport für Sprache und Daten, sehr ähnlich den führen VoIP Architekturen
  IMS (IP-Multimedia Subsystem) als Platform für neue Multimedia Kommunikations Applikationen
  iPhone als einer der wichtigsten UMTS Katalysatoren  erste signifikante Auswirkungen auf das SW-Engineering von Applikationen

## Slide 6: Was bring LTE Neues … ?
Ein einziger 4G Standard weltweit, statt wie bisher 2 mit nationalen Varianten.
Es gibt nur noch Paketdaten-Dienste, optimiert für IP
  LTE-Telefonie nur noch als VoIP über IMS
  Handover aus 2G/3G funktioniert für Daten und Telefonie
Sämtliche Access- und Transportnetze sind ebenfalls Ethernet/IP-basiert
Weiter optimierte Kodierung der Funkübertragugung und verbesserte Signalisierungsprotokolle

## Slide 7: Was bring LTE Neues … für Endnutzer?
+ Bandbreite, Latenz, brauchbares QoS
+ Endgeräte funktionieren in 2G/3G/4G Netzen und können zwischen diesen wechseln  hohe Abdeckung
Stromverbrauch
Teure Tarife
(Noch) niedrige Abdeckung in Deutschland

## Slide 8: Was bring LTE Neues … für Operatoren?
+ Attraktive Dienstangebote für Smartphones/Laptops
Erzielbarer Erlös unterproportional zum gestiegenen Datenverkehr
 positiver business case partktisch nur bei Netzoptimierung
+ Netzoptimierungspotential
+ Eine Multi-radio Basisstation für alle 2G/3G/4G, ggf. geteilt mit anderen Betreibern
+ Konseqente Umstellung auf IP Transport mit carrier ethernet auf Glasfasern
+ IT Transformation: Standard IT-Server (rack-mount, Blade, ATCA)
+ SON – Self-organizing Networks: Selbst-Konfiguration und –Optimierung von Basisstationen

## Slide 9: Was bring LTE Neues … für Lösungs-und Anwendungs-Entwickler?
Mobiles Internet
Weite Verbreitung mobiler und trotzdem leistungsfähiger Endgeräte
Vielfältige Netzwerkoptionen für mobile private Geschäftsanwendungen

## Slide 10: Was bring LTE Neues … für Lösungs-und Anwendungs-Entwickler?
Schon wieder neue, noch leistungsfähigere Produkte in kurzer Zeit entwickeln.
  Verwendung von IT-Standardkomponenten (Server, Switches, SW kommerziell und Open Source, …)
  Verwendung von IP-Netzwerk Standardkomponenten (Switches, Router, Firewalls, …)
Große Konkurrenz, auch durch „Quereinsteiger“  schwieriger business case

## Slide 11: Vision: 5G für die Olympiaden in Asien
2018 Winterolympiade Seoul  Erste 5G Implementierung
2020 Sommerolympiade Tokyo  Erstes 5G Netz
Globale Sportereignisse als Plattform zu Demonstration der technologischen Stärke

## Slide 12: Vision 5G – Herausfordernde Anforderungen
Bis 2020
  Kapazität für 1000-mal mehr Daten als LTE,…
  … bei gleichzeitiger Halbierung des Energiebedarfs
  Bis zu 1GBit/s pro Endgerät
  Latenz <10ms im Allgemeinen, <=1ms für Echtzeitservices
  Weltweit 7 Millarden Nutzer und 7 Billionen Endgeräte (inkl. IoT)
  Weiterhin: Hochverfügbarkeit, Robustheit, geographische Redundanz, …
  Flexibles Umbauen und Hochrüsten der Netze
  Schnelle, automatisierte Realisierung von Services
  Autonomous systems: Self-deployment, self-configuration, self-healing, …
  …

## Slide 13: Vision 5G – Hoffnungsvolle Versprechen
Funktechnologien, dichte Kodierungsalgorithmen, breitere Funkbänder
Umverteilung HW vs. SW, Signalisierung vs. Datentransport
Small Cells, traffic offload
Massive Virtualisierung und Orchestrierung
Network Slicing
Information Networking
Big Data

## Slide 14: Vision 5G – Machbare Anforderungen ?
Bis 2020 nicht machbar nur durch Evolution von LTE auf leistunsgfähigerer HW  Radikalere Architekturentscheidungen notwendig
Nur machbar, wenn die Telekommunication die Fortschritte bzgl. Informatik, SW-Engineering, und IT/Datacenter-Technologien konsequent und effektiv nutzt. Umgekehrt wird für 5G noch sehr viel erfunden werden müssen, wovon auch größere, komplexe Software-Systeme für andere Anwendungsbereiche profitieren können.

## Slide 15: Angebot
Weitere Vorträge zu 5G Details, z.B. Telco Cloud und Network Function Virtualization, Information Networking
  Hier dann auch mehr zum SW-Engineering 
Zukünftige GI/GChACM-AK Versntaltungen auch bei Nokia in Giesing

## Slide 16: Literatur-Tipps
Ariane Rüdiger: Einsteigen bitte. 5G im Forschungs- und Projektdschungel, iX 11/2015, S.100ff
NGNM Alliance (Next Generation Mobile Networks): NGNM 5G White Paper, https://www.ngmn.org/uploads/media/NGMN_5G_White_Paper_V1_0.pdf